TEMĂ DE PROIECTARE

- Denumire investitie: 	CONSOLIDARE PLANSEU COLEGIUL NATIONAL TRAIAN DODA DIN MUNICIPIUL CARANSEBES (SALA LIMBA SI LITERATURA ROMANA)

- Amplasament: 		LOC CARANSERBES STR. LIBERTATII NR 14 CF 39275 JUD CARAS SEVERIN

- Beneficiar: 			MUNICIPIUL CARANSEBES PRIN PRIMAR FELIX COSMIN BORCEAN

- Cerinte: Proiectare CONSOLIDARE PLANSEU COLEGIUL NATIONAL TRAIAN DODA DIN MUNICIPIUL CARANSEBES (SALA LIMBA SI LITERATURA ROMANA)

. Se doreste consolidarea planseului in zona afectata , respectiv sala de clasa limba si literatura romana, cat si realizarea cadrelor transversale de consolidare propuse prin expertiza tehnica

- Faza de proiectare:	 DOCUMENTATIE TEHNICA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

Beneficiar:

MUNICIPIUL CARANSEBES PRIN PRIMAR FELIX COSMIN BORCEAN

PROIECT: 78/2020

CONSOLIDARE PLANSEU COLEGIUL NATIONAL TRAIAN DODA DIN MUNICIPIUL CARANSEBES (SALA LIMBA SI LITERATURA ROMANA)

Beneficiar:

MUNICIPIUL CARANSEBES PRIN PRIMAR FELIX COSMIN BORCEAN

Adresa :

LOC CARANSERBES STR. LIBERTATII NR 14 CF 39275 JUD CARAS SEVERIN

- 2020 -

FOAIE DE CAPAT

PROIECT:	CONSOLIDARE PLANSEU COLEGIUL NATIONAL TRAIAN DODA DIN MUNICIPIUL CARANSEBES (SALA LIMBA SI LITERATURA ROMANA)

FAZA:	D.T.A.C.  +P.T.

BENEFICIAR:	MUNICIPIUL CARANSEBES PRIN PRIMAR FELIX COSMIN BORCEAN

AMPLASAMENT:	LOC CARANSERBES STR. LIBERTATII NR 14 CF 39275 JUD CARAS SEVERIN

ARHITECTURA:			S.C. CUB ART  S.R.L.

Adresa: Timisoara str Octavian Goga

Bl 2 Ap. 5 Telefon/Fax : 0256.217.547

J35/3981/2015 CUI 18220297

Arh. Balan Gabriel

BORDEROU

- PIESE SCRISE

  - Foaie de capat

  - Borderou

  - Tema de proiectare

  - Colectiv de elaborare

  - Memoriu de arhitectura

- PIESE DESENATE

ARHITECTURA:

| PLAN DE SITUATIE ANEXAT |  | --- |
| --- | --- | --- |
| PLAN SUBSOL EXISTENT |  | ARH-02 |
| PLAN PARTER EXISTENT |  | ARH-03 |
| PLAN ETAJ 1 EXISTENT |  | ARH-04 |
| PLAN ETAJ 2 EXISTENT |  | ARH-05 |
| SECTIUNE CURENTA EXISTENTA |  | ARH-06 |
| PLAN SUBSOL PROPUS |  | ARH-07 |
| PLAN PARTER PROPUS |  | ARH-08 |
| PLAN ETAJ 1 PROPUS |  | ARH-09 |
| PLAN ETAJ 2 PROPUS |  | ARH-10 |
| SECTIUNE CURENTA PROPUSA |  | ARH-11 |
| PLAN INVELITOARE EXISTENT SI MENTINUT |  | ARH-12 |
| FATADA PRINCIPALA COLT |  | ARH-13 |
| FATADA PRINCIPALA STR LIBERTATII |  | ARH-14 |
| FATADA PRINCIPALA STR EFREN ZACAN |  | ARH-15 |
| FATADA SECUNDARA |  | ARH-16 |
| FATADA SECUNDARA STR LIBERTATII |  | ARH-17 |
| FATADA SECUNDARA STR EFREN ZACAN |  | ARH-18 |
| FATADA LATERALA STANGA STR MIHAIL SADOVEANU |  | ARH-19 |
| FATADA LATERALA DREAPTA STR EFREN ZACAN |  | ARH-20 |
| FOTO FATADA PRINCIPALA |  | ARH-21 |

Intocmit:

Arh. Balan Gabriel

COLECTIV DE ELABORARE

(FOAIE DE RESPONSABILITATI)

ARHITECTURA:	S.C. CUB ART  S.R.L.

Adresa: Timisoara str Octavian Goga Bl 2 Ap. 5

Telefon/Fax : 0256.217.547

Arhitectura: Arh. Balan Gabriel

# MEMORIU TEHNIC

## Capitolul  I  -  DATE GENERALE

### I.01  -  OBIECTUL PROIECTULUI

| CONSOLIDARE PLANSEU COLEGIUL NATIONAL TRAIAN DODA DIN MUNICIPIUL CARANSEBES (SALA LIMBA SI LITERATURA ROMANA) |
| --- |
| BENEFICIAR : | MUNICIPIUL CARANSEBES PRIN PRIMAR FELIX COSMIN BORCEAN |
| AMPLASAMENT : | LOC CARANSERBES STR. LIBERTATII NR 14 CF 39275 JUD CARAS SEVERIN |
| PROIECTANT ARHITECTURĂ : REZISTENTA : | S.C. CUB ART S.R.L. Adresa: Timisoara str Octavian Goga Bl 2 Ap. 5 Telefon/Fax : 0256.217.54 J35/3981/2015 CUI 18220297 Arh. Balan Gabriel SC PRO CASA PROIECT SRL Caransebes Str. Traian nr.4 COD CAEN-7112 J11/289/1997 C.U.I. R0 10016381 tel/fax 0255. 515.192 Email: arin_pro_casa@yahoo.com dipl. ing. Ispas Arin |
| PROIECT NR. : | 78/2020 |
| FAZA DE PROIECTARE : | DTAC |
| DATA ELABORĂRII : | IUNIE 2020 |

Construcţia care adăposteşte Liceul Teoretic Traian Doda a fost construită in anul 1913 la initiativa generalului Traian Doda, al carui nume il poarta astazi. Imobilul este in proprietatea  Statului Român conform extrasului de carte funciara numarul 39275-Caransebes.

### I.02  -  CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

Regimul juridic:

- Teren în intravilanul LOC CARANSERBES STR. LIBERTATII NR 14 CF 39275 JUD CARAS SEVERIN

Regimul economic:

Regimul tehnic :

### I.03  -  CARACTERISTICILE CONSTRUCŢIEI:

| Funcțiune | CONSOLIDARE PLANSEU COLEGIUL NATIONAL TRAIAN DODA DIN MUNICIPIUL CARANSEBES (SALA LIMBA SI LITERATURA ROMANA) |
| --- | --- |
| Dimensiuni maxime la sol |  |
| Regim de înălţime | SUBSOL PARTIAL , PARTER, ETAJ 1 PARTIAL SI ETAJ 2 PARTIAL |
| H max. cornișă (streaşină) | 14.23 m |
| H max. coamă | 19.53 m |

#### CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ

Conform prevederilor Legii nr. 10/1995, a H.G.R. nr.766/1997 construcția se încadrează în

Categoria „B” de importanță – construcție de importanță normală.

#### CLASA DE IMPORTANŢĂ

Conform normativului P100/2013 construcția se încadrează în Clasa II de importanță.

## Capitolul  II  -  DESCRIEREA FUNCȚIONALĂ

#### SUBSOL - Hutil =  2.50 m

#### Sali de clase, camere, depozitare , coridoare , birou

#### PARTER - Hutil =  3.50 m

#### Sali de clase,sala de sport+scena , vestiare ,cancelarie, metodica, secretariat, directiune, contabilitate,administrativ, caserie, sala de asteptare, camara, portar, cabinet medical,camera, bucatarii,camera profesorala depozitare , coridoare , birou

#### ETAJ 1 PARTIAL - Hutil =  3.50 m

#### Sali de clase, muzeu, laboratoare, depozitare , coridoare , BAIE

#### ETAJ 2 PARTIAL - Hutil =  3.50 m

#### Sali de clase, camere, cabinete , laboratoare, depozitare , coridoare , BAIE

Cladirea are forma in plan litera L . Scoala are regim de inaltime demisol+parter+doua etaje.

Suprafata desfasurata a liceului este de 4810 mp. Din acesta suprafata 3229 mp reprezinta corpul A iar restul de 1581 mp reprezinta corpul B al cladirii

Liceul are un numar de 34 de Sali de clasa, 5 laboratoare, 3 cabinete, 2 Sali de sport si

Construcţia se caracterizează prin următoarele dimensiuni şi suprafeţe:

- Regimul de înălţime – D+P+2E

- Înălţimea la streaşină curentă – Hs = 12,95 m FATA DE COTA 0.00

- Înălţimea maximă (creastă) – Hmax =  18,25 m FATA DE COTA 0.00

- Inaltimea cupolei – Hmax= 21,10 m FATA DE COTA 0.00

- Înălţimea demisolului – hs = 2,50 m

- Înălţimea parterului – hp = 3.50 m

- Aria construită la sol – Sc ~ 1705 mp

- Aria desfăşurată – Sd   ~  4810 mp

## Capitolul  III  -  SOLUŢII CONSTRUCTIVE ŞI DE FINISAJ CONSTRUCTIE EXISTENTE

### III.01  -  SISTEMUL CONSTRUCTIV CONSTRUCTIE EXISTENTA

- fundații din beton

- date geotehnice

- soclu perimetral continu din beton

- structura din zidarie de caramida mica plina

- planseu din beton armat cu grinzi peste subsol si planseu din beton armat cu nervuri dese peste parter, etaj 1 si etaj 2 .

- La sala de clasa limba si literatura romana de la parter s-a produs o degradare la nivelul planseului prin deteriorarea a doua nervuri de planseu si desprinderea boltarilor de umplutura dintre acestea . se are in vedere consolidarea acestor grinzisoare si realizarea unor cadre de contravantuire conform prevederilor din expertiza tehnica anexata .

- sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla metalica

### III.02  -  FINISAJELE EXTERIOARE

#### Fațadele finisate cu tencuiala si vopsite cu lavabila culoarea bverde, decoruri la streasina culoarea galbena, placari cu piatra resectiv placari cu granit la fatadda principala pe colt .

### III.03  -  FINISAJELE INTERIOARE

Pereti tencuiti cu tencuiala de ciment var, montat unele ferestre din tamplarie PVC cu geam termopan de culoare stejar, pardoseli din gresie, beton , pachet de lemn , marmura .

### III.04  -  ASIGURAREA UTILITĂȚILOR

Imobilul este racordat la rețelele edilitare existente în zonă, energie electrica, gaze naturale

## Capitolul  IV  -  SOLUŢII CONSTRUCTIVE ŞI DE FINISAJ INTERVENTII

Se vor realiza cadre de contravantuire dispuse conform planurilor anexate de la subsol pana la etaj 2 intre axele 10-11si langa axul 12 care vor avea inclusiv fundatii noi iar in salile de clasa se va realiza coborarea cotei de pardosea sau adaptarea astfel incat sub grinda de cadru sa ramana o inaltime utila de 2.2 m , de la parter la etaj 2 in axul 16 , respectiv la etaj 2 in axul 14 A .

In sala de clasa limba si literatura romana cele doua nervuri ale planseului vor fi consolidate prin reparare si consolidare cu fibra de sticla, respectiv se vor reara toate nervurile in dreptul prinderilor aferente al tavanului suspendat .

Pe parcursul executari lucrarilor de constructii se vor realiza protejarea finisajelor interioare prin dispunerea de osb 10 mm pe pardoseli , respectiv pe pereti pe o latime de minim 2 m in zonele de lucru .

Dupa realizarea cadrelor acestea se vor tencui si se vor gletui si zugravi in culoarea salilor in care sunt dispuse sau in alb , cu vopsea lavabila tip latex .

Pardoselile vor fi refacute cu materialele recuperate in urma desfaceri .

## Capitolul  IV  -  INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE

- REZISTENTA SI STABILITATE

Se vor consolida elementele degradate la nivelul planseului din slaa de clasa afectata , si se vor realiza cadre de consolidare ale constructiei din beton armat  .

- SIGURANTA IN EXPLOATARE

SIGURANTA IN EXPLOATARE

B1. Siguranta circulatiei pedestre

B1.1. Siguranta privind circulatia pe cai exterioare pietonale.

Cladirea a fost proiectata astfel incat sa asigure protectia impotriva riscului de accidentare prin:

Alunecare – Aleile si circulatiile pietonale sunt executate din materiale care nu permit alunecarea si accidentarea persoanelor, (asfalt, beton, ceramica), chiar si in conditiile in care sunt ude.

Impiedicare – Pe traseul circulatiei pietonale nu sunt prevazute denivalari mai mari de 2,5 cm.

Lovirea de obstacole laterale sau frontale – Trotuarele au fost realizate astfel incat pe traseul de circulatie sa nu fie usi sau ferestre care se deschid spre exterior. Trotuarele care deservesc

accesele sunt larg dimensionate, iar pe tot parcursul pietonal se asigura inaltimi libere de trecere de minimum 2.10 m,  conform prevederilor art. 2.1.21a din normativul CE 1-95.

- SIGURANTA LA FOC

Proiectul a fost întocmit cu respectarea Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor aprobate cu Ordinul MI nr. 775/1998 şi a Normativului P 118/99.Cadrele din beton armat vor avea o acoperire minima de beton la armaturi de 2.5 cm .

- SANATATEA OAMENILOR SI PROTECTIA MUNCII

Prin proiect s-au luat toate masurile corespunzatoare asigurarii unei desfasurari normale a activitatilor in cladire.

Finisajele prevazute asigura o curatire usoara si o buna rezistenta in timp, gresia si faianta se va monta fara rosturi

Evacuarea apelor uzate este asigurata prin legarea la reteaua comunala, direct sau prin statii de pompe.Deseurile solide sunt depozitate in europubele. Evacuarea se va asigura prin contract cu firme specializate.Instalatiile si utilajele vor fi omologate conform normelor in vigoare, asigurandu-se incadrarea in reglementarile tehnice romanesti si europene privind calitatea aerului si a apei.

- IZOLATII TERMICE, HIDROFUGE SI ECONOMIA DE ENERGIE

Nu este cazul

b) IZOLARE HIDROFUGĂ

Se vor realiza hidroizolarea corespunzatoare a fundatiei , astfel incat sa se evite orice infiltratie de apa  .

- PROTECTIA LA ZGOMOT

Nu este cazul

Proiectul va fi supus verificarii la exigenta:

„ A „ – REZISTENTA SI STABILITATE

## Capitolul  V  -  ORGANIZAREA DE ȘANTIER ȘI MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII

Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta următoarele:

- Legea 319/2006 privind protecția muncii;

- Norme generale de protecția muncii;

- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protecția și igiena muncii în construcții -ed. 1995;

- Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la înălțime;

- Ord. MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protecție individuală;

- Normativele generale de prevenirea și stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul MI nr.775/22.07.1998;

- Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300-1994.

- Alte acte normative în vigoare în domeniu la data executării propriu-zise a lucrărilor.

Intocmit:

Arh.  Gabriel BALAN